Książki dnia 17.05.2024r.

RG.271.7.2024

## Dot.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Książki – etap III”

Do wszystkich wykonawców

Pytania i odpowiedzi na pytania wykonawców

Pytanie 1

Pytanie do ZAMAWIAJĄCEGO. Czy podczas przygotowywania STWOiR nie nastąpiła pomyłka z wskazaniem sprawności europejskiej falownika jako min.98%? Ów parametr spełnia wąska grupa producentów ale wyłącznie w modelach większej mocy tzn. 24-25 kW zaś w modelach niższej mocy jest to już parametr niższy i nieosiągalny. Biorąc pod uwagę wskazanie w STWOiR mocy falownika 24 kW do każdej mocy z przedmiotowych dziewięciu instalacji było by to akceptowalne i do spełnienia. Natomiast w przypadku gdy falowniki mają być dobrane odpowiednio do mocy danego generatora jest to już warunek nie do spełnienia. Występuje zatem sprzeczność. Wobec tego ponawiam pytanie do ZAMAWIAJĄCEGO : Czy ZAMAWIAJĄCY dopuści falowniki o sprawności europejskiej min. 97.8% i sprawności maksymalnej 98.6 % ? Zaznaczam iż chodzi tu o sprawność europejską a nie ogólną która to zawsze jest wyższa. Wymóg stawiany przez ZAWAIAJĄCEGO tzn. sprawność europejska min.98% oraz konieczność aby falownik posiadał wyświetlacz dyskwalifikuje 99% producentów falowników.

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza sprawność Europejską minimum: 97,4%

Wójt Gminy Książki

/-/Krzysztof Zieliński